## Slide 1
Geografické informačné systémy
a diaľkový prieskum Zeme
Rozširujúce štúdium geografie
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
michal.gallay@upjs.sk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Ústav geografie

## Slide 2: Obsah predmetu
1 | Úvod - obsah predmetu, podmienky absolvovania predmetu, študijná literatúra, história geoinformatiky
 | Geoinformatika ako vedná disciplína, zložky GIS-u, chápanie GIS-u v praxi
 | Digitálna reprezentácia krajiny, rastrový a vektorový dátový model
2 | Súradnicové systémy a mapové projekcie v GIS-e - používané súradnicové systémy na Slovensku a v okolitých štatoch, štandardy zápisu, transformácie súradnicových systémov
 | Geodatabázy, DBMS, typy databáz, dopytovacie jazyky, úloha v GIS-e, spôsob prepojenia, ODBC
 | Zber a príprava dát pre GIS, metódy, prístroje. Kvalita dát a prenos chýb.
3 | Diaľkový prieskum Zeme - fyzikálne princípy, elektromagnetické žiarenie, interakcia žiarenia s prostredím, princípy záznamu žiarenia, rozlíšenie záznamu, spektrálne správanie objektov
 | Diaľkový prieskum Zeme - aktívne a pasívne systémy (fotogrametria, laserové skenovanie, radar, sonar, multispektrálen snímanie), metódy spracovania dát, aplikácie
4 | Transformácie GIS údajov a priestorové analýzy - konverzie, skupiny priestorových analýz, charakteristika, príklady
 | Digitálne modely reliéfu - definícia, zdroje dát, metódy tvorby, priestorová interpolácia, geomorfometrické analýzy, morfometrické parametre reliéfu, teória, aplikácie
5 | Vizualizácia a kartografická prezentácia, geometrická a atribútová dimenzionalita geodát, grafické premenné, farebné modely, úloha vedeckej vizualizácie
 | Geopriestorové internetové aplikácie - webgis, Google Earth, Google Maps, mapove servre
 | Využitie GIS-u v praxi, príklady a najnovšie trendy v geoinformatike

## Slide 3
Geografické informačné systémy
Geodatabázy, DBMS, typy databáz, dopytovacie jazyky, ODBC
Michal Gallay
michal.gallay@upjs.sk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Ústav geografie

## Slide 4: GIS ako technológia
HW
SW
geoúdaje
osoby
Základné zložky geografického informačného systému
Notes: súbor HW, SW, údajov a metód pre získanie, spracovanie, analýzu geografických informácií a tvorbu výstupov
GIS ako nástroj - Organizovaný súbor počítačového hardvéru, softvéru a geografických údajov navrhnutý pre efektívne získavanie, ukladanie, upravovanie, obhospodarovanie, analyzovanie zobrazovanie všetkých foriem geografických informácií. (Podľa ESRI k softwéru ARC/INFO)

## Slide 5: GIS ako technológia
Získavanie a vstup údajov
Obhospodarovanie geoúdajov
Priestorové analýzy
Vizualizácia
Užívateľské rozhranie
Transformácie údajov
DBMS + Geodatabáza
Softvérové komponenty GIS

## Slide 6: Súvisiace termíny
Kód – súbor pravidiel, podľa kt. je jednotlivým signálom priradený informačný obsah
Slovo – postupnosť znakov abecedy spĺňajúca podmienky syntaxe
Správa – postupnosť slov, kt. je nositeľom informačného obsahu, stáva sa informáciou v dôsledku interpretácie
Údaj/dáta – správa reprezentovaná tak, že sa dá strojovo spracovať. Štruktúrované postupnosti symbolov (napr. písmen) založené na syntaxi
Informácia – výsledok úspešnej analýzy údajov
Databáza – súbor údajov
Systém – súbor prvkov a vzťahov medzi nimi

## Slide 7: Databáza a DB systém
Databáza – (báza dát/údajov) integrovaná množina účelovo zhromaždených údajov
Systém riadenia bázy dát (Database management system)
  DBMS
  Systém je viac ako len súpis/zoznam prvkov. Ide aj o spôsob ich prepojenia a definovania vzťahov
  softvér umožňujúci efektívnu tvorbu, štruktúrovanie, údržbu a výber údajov
  Špeciálny aplikačný softvér (napr. GIS) má prístup k údajom zabezpečený cez DBMS (DBMS je zväčša súčasťou GIS)

## Slide 8: Geografická databáza
integrovaná množina účelovo zhromaždených geografických údajov pre určité územie
V GIS hrá kľúčovú úlohu
Najväčšie náklady (čas, peniaze) sa vynaložia na prípravu údajov pre GIS, teda na tvorba geodatabázy.
Je vstupom pre geografické analýzy v GIS (vyhľadávanie susediacich parciel, výpočet dĺžky svahov pre lyžiarske stredisko).
Dobre organizovaná priestorová databáza uľahčuje je využívanie najmä ak ide o množstvo užívateľov.

## Slide 9
Geografická databáza – jednoduché prevedenie

## Slide 10
Geografická databáza – zložitejšie prevedenie

## Slide 11: Typy databáz
Relačná
Objektovo orientovaná
Objektovo-relačná

## Slide 12: Relačná databáza
  Geografický objekty sú zoskupené vo vrstve
  Atribúty každej vrstvy sú uložené ako dvojrozmerné tabuľky
    Stĺpec reprezentuje konkrétny atribút (vlastnosť) objektov
    Riadok reprezentuje jeden objekt
    v rámci vrstvy
  Tabuľky obsahujú údaje o geometrii (polohe a tvare) objektov buď priamo alebo obsahujú odkaz na ne (DBF + SHP v prípade ArcGIS) Geografický objekty sú zoskupené vo vrstve

## Slide 13: Typy databáz
Relačná
  Geografický objekty sú zoskupené vo vrstve
  Atribúty každej vrstvy sú uložené ako dvojrozmerné tabuľky
    Riadok reprezentuje jeden objekt v rámci vrstvy
    Stĺpec reprezentuje konkrétny atribút (vlastnosť) objektov
  Tabuľky obsahujú údaje o geometrii (polohe a tvare) objektov buď priamo alebo obsahujú odkaz na ne (DBF + SHP v prípade ArcGIS) Geografické objekty sú zoskupené vo vrstve
  Väčšina (95%) údajov sa uchováva relačným modelom databáz.
  MS Access, MS SQL Server, Oracle Universal Server, PostgreSQL, MySQL
  Relačná tabuľky možno navzájom spájať, prepájať, aktualizovať obsah pomocou primárnych kľúčov

## Slide 14: Typy databáz
Objektovo orientovaná
  Každý geografický objekt je reprezentovaný jedným databázovým objektom
  Napr. povodie XY by existovalo ako jeden DB objekt s informáciou o ploche, riekach, krajinnej pokrývke, sklonitosti svahov)
  Objektová DB poskytujú objektovo orientované dopytovacie nástroje na prácu s DB objektami
  Napr. ak je úlohou modelovať komplexné správanie viacerých povodí vzhľadom na zrážkovú udalosť
  v relačnej DB je takýto objekt charakterizovaný viacerými záznamami a vrstvami popisujúcimi vlastnosti objektu
  Relačné DB nedokážu uchovávať kompletné objekty
  Vhodné pre jednoduché typy objektov a údajov
Objektovo-relačná

## Slide 15: Riadenie databázy
Databázový jazyk
Práca s údajmi pomocou dopytovacieho jazyka
  SQL, QBE, IQL,DATALOG
  Najčastejšie SQL (Standard Query Language)

## Slide 16: Príklad výstupu SQL dopytu