## Slide 1: ISU - práca s batchgeo a QGIS
Mgr. Tomáš Fedor

## Slide 2: Batchgeo
Vytvorenie tabuľky (excel) s adresou a atribútmi lokalít

## Slide 3
Dôležité pre priradenie súradníc
Atribúty

## Slide 4: Batchgeo
Nakopírovanie tabuľky do batchgeo
https://batchgeo.com/

## Slide 5
Údaje identifikované správne
Skrolovať nižšie pre kontrolu

## Slide 6
Adresa
Mesto
ZIP/PSČ
Atribút, podľa
ktorého budú údaje
kategorizované
Vytvoriť mapu

## Slide 7
Názov mapy
Email, na ktorý
bude mapa odoslaná
Uložiť mapu

## Slide 8
Link na mapu

## Slide 9
Kategória/typ bodov na mape
Export mapy
Pri exporte sa stiahne kml súbor,
ktorý sa dá otvoriť v QGIS-e

## Slide 10: Inštalácia QGIS
https://qgis.org/en/site/forusers/download.html
Qgis > download > zvolenie operačného systému > verzia na stiahnutie (stable)
Spustiť inštaláciu stiahnutého súboru

## Slide 11
Stiahnuť stabilnú verziu
Výber OS

## Slide 12: Pridanie vrstvy do QGIS
Najprv nastaviť súradnicový systém – SJTSK (Systém Jednotnej Trigonomickej Siete Katastrálnej), WGS84 (World Geodetic System)
Použitie EPSG (European Petroleum Survey Group) kódu; SJTSK - 5514, WGS84 - 4326
Ak sú vrstvy v odlišnom súradnicovom systéme je potrebná transformácia ich súradnicového systému alebo transformácia zobrazenia v projekte

## Slide 13
Súradnicový systém
(5514 – SJTSK, 4326 - WGS84)

## Slide 14: Pridanie vrstvy do QGIS
Pridanie potiahnutím súboru do „layers“
Pridanie podkladovej mapy – Browser > XYZ tiles > open street map
Vrstva z batchgeo je vo WGS84 > transformácia na SJTSK

## Slide 15
Upozornenie na odlišné súradnicové systémy
Pridať OSM,
dodržať poradie – OSM na spodku,
Úprava poradia potiahnutím vrstvy

## Slide 16
Zadať 5514
klik
Vybrať SJTSK

## Slide 17
Posledná možnosť – transformácia pre Slovensko

## Slide 18
SJTSK

## Slide 19: Zobrazenie atribútov
Pravý klik na vrstvu v layers > Open Attribute Table

## Slide 20
Automaticky vygenerované atribúty
Zadávané atribúty

## Slide 21: Pridanie .shp vrstvy
Stiahnuť hranice z Geoportálu (https://www.geoportal.sk/sk/zbgis/na-stiahnutie/)
Prvá úroveň generalizácie > ESRI shapefile > rozbaliť
Čím vyššia úroveň generalizácie, tým menej detailné hranice

## Slide 22
1. Úroveň Generalizácie
3. Úroveň Generalizácie

## Slide 24: Shapefile
Obsahuje viacero prepojených súborov
kľúčové: súradnicový systém - .prj, priestorový index - .sbx, databáza – .dbf, štruktúra geometrie - .shx, samotný shapefile - .shp

## Slide 25: Ukážka súborov jednej vrstvy
Otvoríme
potiahnutím
do QGIS

## Slide 26
Pozor na poradie
zobrazenia!

## Slide 28
Vypnutie vrstvy

## Slide 29: Nastavenie formátu
Pravým kliknutím na ikonku vrstvy v layers
Nastavenie výplne, šrafovania, ohraničenia

## Slide 30
dvojklik
Farba výplne
Šrafovanie
Farba ohraničenia
Šírka ohraničenia
Štýl ohraničenia

## Slide 33: .kml na .shp
V prípade potreby možné .kml súbor z batchgeo exportovať ako .shp
.shp sú univerzálnejšie; .kml využíva primárne google earth

## Slide 34
Formát ESRI shapefile
Miesto uloženia
5514
Pridanie nového .shp do QGIS

## Slide 35: Vytvorenie a uloženie projektu
Project > Save As...
Vybrať lokalitu uloženia a zadať názov projektu
QGIS je následne možné zavrieť – uložená práca
Priebežné ukladanie počas práce „ctrl + s“

## Slide 36: Domáca Úloha
Zvoliť si región pre semestrálnu prácu.
Pripraviť si v Batchgeo vrstvu lokalít (cca 10-20 lokalít), ktoré majú priradenú adresu a ktoré viete použiť v semestrálnej práci.
Odoslať na kontrolu do nasledujúceho cvičenia na: tomas.fedor@student.upjs.sk