## Slide 1
2. 2. Farebné kompozície a spektrálne indexy
Mgr. Katarína Onačillová, PhD.

## Slide 2
Farebné syntézy

## Slide 3
RGB
R
G
B
GB
RB
RG
red
green
blue
cyan
magenta
yellow
Surface colour apears:
Surface colour apears:
RGB
RGB
RGB
RGB
RGB
Incidence visible radiation
Reflected portion of the radiation

## Slide 4: Akú farbu bude mať pixel vo farebnom modeli RGB, ak:
R=255, G=255, B=255,
R=100, G=100, B=100,
R=255, G=25, B=25,
R=25, G=225, B=225,
R=100, G=103, B=21,
R=200, G=103, B=200?
?

## Slide 5: Akú farbu bude mať pixel vo farebnom modeli RGB, ak:
R=255, G=255, B=255,
R=100, G=100, B=100,
R=255, G=25, B=25,
R=25, G=225, B=225,
R=100, G=103, B=21,
R=200, G=103, B=200?
?

## Slide 6: Akú farbu bude mať pixel vo farebnom modeli RGB, ak:
R=255, G=255, B=255,
R=100, G=100, B=100,
R=255, G=25, B=25,
R=25, G=225, B=225,
R=100, G=103, B=21,
R=200, G=103, B=200?
?

## Slide 7: Akú farbu bude mať pixel vo farebnom modeli RGB, ak:
R=255, G=255, B=255,
R=100, G=100, B=100,
R=255, G=25, B=25,
R=25, G=225, B=225,
R=100, G=103, B=21,
R=200, G=103, B=200?
?

## Slide 8: Akú farbu bude mať pixel vo farebnom modeli RGB, ak:
R=255, G=255, B=255,
R=100, G=100, B=100,
R=255, G=25, B=25,
R=25, G=225, B=225,
R=100, G=103, B=21,
R=200, G=103, B=200?
?

## Slide 9: Akú farbu bude mať pixel vo farebnom modeli RGB, ak:
R=255, G=255, B=255,
R=100, G=100, B=100,
R=255, G=25, B=25,
R=25, G=225, B=225,
R=100, G=103, B=21,
R=200, G=103, B=200?
?

## Slide 10: Akú farbu bude mať pixel vo farebnom modeli RGB, ak:
R=255, G=255, B=255,
R=100, G=100, B=100,
R=255, G=25, B=25,
R=25, G=225, B=225,
R=100, G=103, B=21,
R=200, G=103, B=200?

## Slide 11
Vizualizácia záznamu v štyroch spektrálnych kanáloch multispektrálneho skenera ETM+ na družici LANDSAT 7 a odvodené RGB farebné syntézy pre oblasť Užhorodu (12 x 12km) na slovensko- ukrajinskom pohraničí dňa 15. mája 2008.
Zdroj dát: NASA/USGS

## Slide 12
Colour RGB 4,3,2
Natural colours
Landsat 8

## Slide 13
Colour RGB 4,3,2
Natural colours
Landsat 8

## Slide 14
Colour RGB 4,3,2
Natural colours
Landsat 8

## Slide 15
R
G
B
Landsat 8

## Slide 16
R
G
B
Landsat 8

## Slide 17
R
G
B
Landsat 8

## Slide 18
Vlastnosti jednotlivých spektrálnych pásem slúžia pre rôzne aplikácie. https://landsat.gsfc.nasa.gov/landsat-8/landsat-8-bands/

## Slide 19
Vlastnosti jednotlivých spektrálnych pásem slúžia pre rôzne aplikácie. https://landsat.gsfc.nasa.gov/landsat-8/landsat-8-bands/

## Slide 20
Landsat 7 |  |  | Landsat 8 |  | 
Band Name | Bandwidth (µm) | Resolution (m) | Band Name | Bandwidth (µm) | Resolution (m)
 |  |  | Band 1 Coastal | 0.43 – 0.45 | 30
Band 1 Blue | 0.45 – 0.52 | 30 | Band 2 Blue | 0.45 – 0.51 | 30
Band 2 Green | 0.52 – 0.60 | 30 | Band 3 Green | 0.53 – 0.59 | 30
Band 3 Red | 0.63 – 0.69 | 30 | Band 4 Red | 0.64 – 0.67 | 30
Band 4 NIR | 0.77 – 0.90 | 30 | Band 5 NIR | 0.85 – 0.88 | 30
Band 5 SWIR 1 | 1.55 – 1.75 | 30 | Band 6 SWIR 1 | 1.57 – 1.65 | 30
Band 7 SWIR 2 | 2.09 – 2.35 | 30 | Band 7 SWIR 2 | 2.11 – 2.29 | 30
Band 8 Pan | 0.52 – 0.90 | 15 | Band 8 Pan | 0.50 – 0.68 | 15
 |  |  | Band 9 Cirrus | 1.36 – 1.38 | 30
Band 6 TIR | 10.40 – 12.50 | 30/60 | Band 10 TIRS 1 | 10.6 – 11.19 | 100
 |  |  | Band 11 TIRS 2 | 11.5 – 12.51 | 100

## Slide 21: Landsat 8 vs. Landsat 7 - kombinácie pásem
 |  | L8 (OLI) |  | L7 ETM+ | 
Natural Color |  | 4 3 2 |  | 3 2 1 | 
False Color (urban) |  | 7 6 4 |  | 7 5 3 | 
Color Infrared (vegetation) |  | 5 4 3 |  | 4 3 2 | 
Agriculture |  | 6 5 2 |  | 541 | 
Atmospheric Penetration |  | 7 6 5 |  | 754 | 
Healthy Vegetation |  | 5 6 2 |  | 451 | 
Land/Water |  | 5 6 4 |  | 453 | 
Natural With Atmospheric Removal |  | 7 5 3 |  | 742 | 
Shortwave Infrared |  | 7 5 4 |  | 743 | 
Vegetation Analysis |  | 6 5 4 |  | 543 | 
http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2013/07/24/band-combinations-for-landsat-8/
?

## Slide 22: Landsat 8 vs. Landsat 7 - kombinácie pásem
 |  | L8 (OLI) |  | L7 ETM+ | 
Natural Color |  | 4 3 2 |  | 3 2 1 | 
False Color (urban) |  | 7 6 4 |  | 7 5 3 | 
Color Infrared (vegetation) |  | 5 4 3 |  | 4 3 2 | 
Agriculture |  | 6 5 2 |  | 5 4 1 | 
Atmospheric Penetration |  | 7 6 5 |  | 7 5 4 | 
Healthy Vegetation |  | 5 6 2 |  | 4 5 1 | 
Land/Water |  | 5 6 4 |  | 4 5 3 | 
Natural With Atmospheric Removal |  | 7 5 3 |  | 7 4 2 | 
Shortwave Infrared |  | 7 5 4 |  | 7 4 3 | 
Vegetation Analysis |  | 6 5 4 |  | 5 4 3 | 
http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2013/07/24/band-combinations-for-landsat-8/

## Slide 23: Landsat 8
432: kompozícia v pravých farbách.
543: kompozícia v nepravých farbách s použitím blízkeho infračerveného pásma. Vegetácia sa javí v odtieňoch červenej, zastavané plochy v tyrkysovej až modrej, pôdy sa javia od tmavo po svetlohnedú. Ihličnaté stromy sa javia tmavšie červené ako listnaté stromy. Všeobecne sýte červené odtiene indikujú širokolisté rastliny, zdravé rastliny. Svetlejšie odtiene červenej indikujú trávnaté porasty a riedko vegetáciou porastené plochy. Táto kombinácia je často používaná pre monitoring stavu plodín, vlhkosť pôdy.
753: kompozícia využíva jedno pásmo z viditeľnej časti spektra, jedno z blízkej infračervenej časti a jedno zo strednej infračervenej časti. Zobrazuje scénu v nepravých farbách, avšak spôsobom podobným ich prirodzenému vzhľadu. Zdravá živá vegetácia sa javí vo svetlých odtieňoch zelenej, odkrytá pôda/zemina ružovo, suchá vegetácia a riedko porastené plochy sa javia oranžovo až hnedo, otvorená vodná ploche na modro. Táto kompozícia sa často používa v geologických aplikáciách pre suché/púštne oblasti, keďže rôzny typy pôd/hornín sa javia odlišne. Taktiež sa používa v poľnohospodárstve, lesníctve, v analýze horiacich a spálených oblastí.
562: Kompozícia využíva blízke infračervené, stredné infračervené a modré pásmo. Hlboká, nezakalená voda sa javí veľmi tmavo, plytká alebo zakalená voda sa javí v odtieňoch svetlomodrej. Vegetácia je zobrazená v oranžových, hnedých a červených odtieňoch. Zelená a hnedá často reprezentuje odkrytú pôdu .Biela, tyrkysová a šedá reprezentujú väčšinov zastavané urbaizované plochy.
765: kompozícia používa odrazivosť mimo viditeľnej časti spektra (väčšie vlnové dĺžky), ktorá je menej citlivá na atmosféricky rozptyl. Pobrežná čiara je jasne a ostro odlíšiteľná, veľmi dobre môžno posudzovať vlhkosť odkrytej pôdy a mineralogické vlastnosti povrchu bez vegetácie. Kompozícia sa preto používa pre geologické aplikácie.
654: Okraje vodnej plochy ostro vynikajú. Zvýraznené sú rozdiely medzi rôznymi typmi vegetácie a ich stavu (fenologického, zdravotného) v odtieňoch hnedej, zelenej a oranžovej. Kompozícia je vhodná pre analýzu vlhkosti pôdy a celkovo obsahu vody na povrchu, vrátane vegetácie, čo je vhodné pre sledovanie jej kondície.
Campbell et al. (2010)
http://web.pdx.edu/~emch/ip1/bandcombinations.html
Band Name | Bandwidth (µm) | Resolution (m)
Band 1 Coastal | 0.43 – 0.45 | 30
Band 2 Blue | 0.45 – 0.51 | 30
Band 3 Green | 0.53 – 0.59 | 30
Band 4 Red | 0.64 – 0.67 | 30
Band 5 NIR | 0.85 – 0.88 | 30
Band 6 SWIR 1 | 1.57 – 1.65 | 30
Band 7 SWIR 2 | 2.11 – 2.29 | 30
Band 8 Pan | 0.50 – 0.68 | 15
Band 9 Cirrus | 1.36 – 1.38 | 30
Band 10 TIRS 1 | 10.6 – 11.19 | 100
Band 11 TIRS 2 | 11.5 – 12.51 | 100

## Slide 24: Farebné syntézy - tvorba a interpretácia
I

## Slide 25
Pr. Vytvorenie kombinácie v prirodzených farbách (432) pre Landsat 8
Pridanie pásem
2 (blue), 3 (green), 4 (red) do QGIS
Vytvorenie virtuálneho rastra
Správne premietnutie pásem
cez kanály RGB

## Slide 26
Pr. Vytvorenie kombinácie v neprirodzených farbách (napr. 543) pre Landsat 8
Pridanie pásem do QGIS:
3 (green),
4 (red),
5 (infrared)
Vytvorenie virtuálneho rastra
Správne premietnutie pásem
cez kanály RGB
R
G
B

## Slide 27
Pr. Vytvorenie kombinácie v prirodzených farbách (432) pre Sentinel 2
Pridanie pásem
2 (blue), 3 (green), 4 (red) do QGIS
Vytvorenie virtuálneho rastra
Správne premietnutie pásem
cez kanály RGB

## Slide 28
Pr. Vytvorenie kombinácie v neprirodzených farbách (11-8-2) pre Sentinel 2
Pridanie pásem do QGIS:
2 (blue)
8 (VNIR)
11 (SWIR)
Vytvorenie virtuálneho rastra
Správne premietnutie pásem
cez kanály RGB
Agriculture (B11, B8, B2)

## Slide 29
Farebné kompozície (pre Sentinel 2)
Natural Color (B4, B3, B2)
Color Infrared (B8, B4, B3)
Short-Wave Infrared (B12, B8A, B4)
Agriculture (B11, B8, B2)
Its purpose is to display imagery the same way our eyes see the world. Just like how we see, healthy vegetation is green. Next, urban features often appear white and grey. Finally, water is a shade of dark blue.
This combination is meant to emphasize healthy and unhealthy vegetation. By using the near-infrared (B8) band, it’s especially good at reflecting chlorophyll.
The short-wave infrared band combination uses SWIR (B12), NIR (B8A) and red (B4). Darker shades of green indicate denser vegetation. Brown - bare soil and built-up areas.
The agriculture band combination uses SWIR-1 (B11), near-infrared (B8) and blue (B2). It’s mostly used to monitor the health of crops because how it uses short-wave and near infrared.

## Slide 30: Farebné syntézy v QGIS
I.I

## Slide 31
Vytvorenie kombinácie v prirodzených farbách (432 pre L8):
1. Pridanie pásem 2,3,4 do ArcMap a ich zoradenie podľa poradia pre RGB kompozíciu (432)

## Slide 32
2. Raster – Miscellaneous – Build virtual raster

## Slide 33
3. Výber vstupných pásem, nastavenie parametrov
1

## Slide 34
4. Výber premietania pásem cez Properties – Symbology – Multiband color (pásma v QGIS pri vytváraní virtuálneho rastra sú zoradené podľa poradia (od 1,2... – x), preto sa cez kanály RGB musia vložiť v správnom poradí (opačnom)

## Slide 35: Úprava obrazu
I.II

## Slide 36
5. Properties – Symbology – úprava parametrov pre jasné zobrazenie kompozície - jasu, kontrastu, gamma....

## Slide 37: Spektrálne indexy
II

## Slide 38
Spektrálne indexy
Pomer medzi DN dvoch alebo viacerých spektrálnych pásiem
Pre viaceré typy analýzy krajiny umožňuje vyhnúť sa prepočtu DN na hodnoty odrazivosti
Pomer totiž ostáva rovnaký na plochách privrátených a odvrátených ku Slnku v rámci danej scény pre určitý časový okamih
Bežne sa používajú vegetačné indexy (VI, NDVI, NNWI, NDBI...)

## Slide 39
NDVI = (IR - R)/(IR + R)
Výpočet NDVI
Band 4 (RED)
Band 5 (NIR)
Landsat 8 15 May 2018, Uzhorod, Ukraine
NDVI

## Slide 40
Výpočet NDVI
Výstupný rozsah indexu sa pohybuje v rozmedzí hodnôt -1 až 1:
- veľmi nízke hodnoty (0.1 a nižšie, resp. blízke -1) zodpovedajú
neúrodným oblastiam odkrytej/holej pôdy, skál, piesku a snehu
- stredné hodnoty (0.2 – 0.3) reprezentujú kríky a trávnaté plochy
- vysoké hodnoty (0.6 – 0.8, resp. blízke 1) reprezentujú zeleň
(kvalitnú, hustú vegetáciu, resp. lesy mierneho pásma, pralesy)

## Slide 41
Výstupné dáta: ďalšie interpretácie indexu

## Slide 42
EO Browser
PRAKTICKÁ UKÁŽKA 1
– FAREBNÉ KOMPOZÍCIE A SPEKTRÁLNE INDEXY
SUCHÁ V ŠPANIELSKU V LETE 2022

## Slide 43
Zdroj: https://www.agricolus.com
3. Analýza zmien pomocou histogramu - spektrálny index NDVI

## Slide 44
3. Analýza zmien pomocou histogramu - spektrálny index NDVI
Porovnanie následkov sucha pomocou napr. hodnôt Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu (NDVI) v podobe histogramu pred a v období sucha: - 26.5.2022 (snímka za obdobie pred suchom) - 31.8.2022 (snímka z obdobia výrazného sucha)

## Slide 45
26.5.2022 (pred suchom)
31.8.2022 (sucho)
3. Analýza zmien pomocou histogramu - spektrálny index NDVI

## Slide 46
26.5.2022 (pred suchom)
31.8.2022 (sucho)
3. Analýza zmien pomocou histogramu - spektrálny index NDVI

## Slide 47
Ďakujem za pozornosť
Mgr. Katarína Onačillová